## Slide 1
演講報告
AI 果園防猴系統
從實驗室到真實果園的軟硬體閉環系統研究
日期：2026-10-13 講者：大同大學資訊工程系 卓世明教授 題目：AI 果園防猴系統（研究方法與論文轉化分享）

## Slide 2
AI 果園防猴系統｜演講報告
2 / 12
01 ｜ 簡介
這堂課在講什麼？
講師透過「AI 果園防猴系統」這個真實案例，示範如何把一個工程問題，一步步做成可以發表的學術論文。整套系統從第一代實驗室模擬，做到第二代宜蘭真實果園實測，再到第三代加入熱成像與無人機，形成完整的軟硬體閉環。重點不只是技術，更是「怎麼把限制變成下一篇論文的題目」。
問題很真實
台灣獼猴約 30 萬隻，單季可造成果園超過 15% 直接損失。傳統電網、聲音驅趕很快就失效。
技術有演進
從 YOLOv5 + 雷射，到 DDPG 強化學習抗習慣化，再到 RGB + 熱成像 + 無人機雙層防線。
研究心法
前一篇論文的限制，就是下一篇論文的起點。強調最小閉環、模組化迭代與公平實驗設計。

## Slide 3
AI 果園防猴系統｜演講報告
3 / 12
02 ｜ 問題與動機
為什麼傳統方法都不夠用？
電圍網
短期驅離 >90%
成本高、常斷線、猴子會找破口
固定聲音驅趕
前 1–2 週有效
第 5 週幾乎完全失效（習慣化）
圍網／防猴網
阻擋 70–85%
安裝費工、越後面越無效
誘捕籠
捕獲率 30–45%
法規限制，可能傷及動物
共同痛點：成本高 + 獼猴學習能力強，固定刺激很快就沒效。必須追求「不可預測」的動態驅離。

## Slide 4
AI 果園防猴系統｜演講報告
4 / 12
03 ｜ 系統三代演進
論文一
實驗室原型
YOLOv5 + 雷射 + MQTT
命中率 94%，延遲 38 ms
用猴偶先驗證可行性
解決：看得到、打得準
論文二
真實果園
YOLOv12 + BoT-SORT + DDPG
宜蘭頭城 21 天實測
入侵率降低 88%
解決：多目標、抗習慣化
論文三
空地協同
RGB + 熱成像 + 無人機
解決漏判、誤判、追不上
目前資料收集中
加入聲音／多模態刺激

## Slide 5
AI 果園防猴系統｜演講報告
5 / 12
04 ｜ 技術深入：偵測與追蹤
YOLO 模型選擇與增量學習
為什麼選 YOLOv12n？
在 Jetson Orin 上 mAP 0.923、參數僅 2.56M、實地約 35 FPS，準確度與速度兼顧。YOLOv10n 在增量學習時會崩潰（mAP 掉到 0.673），因為 NMS 設計不利學習新類別（雷射光點）。
三階段訓練策略：
① 監督式：只標獼猴 + 約 10% 純背景
② 半監督：老師模型對未標影像產生偽標籤（信心 ≥ 0.8）
③ 增量微調：凍結前 10 層，加入「雷射光點」類別，低學習率避免遺忘
人工標註量減少約 60%，訓練時間也明顯縮短。
多目標追蹤 BoT-SORT
猴群長得很像，怎麼不跟丟？
BoT-SORT 的 Re-ID 特徵能更好分開個體（同類餘弦距離約 0.4–0.5，ByteTrack 約 0.1），因此軌跡數更少、平均壽命更長。
實驗對比（兩場景）：
• 場景 1：BoT-SORT 16 條軌跡、平均壽命 1.88 s；ByteTrack 45 條、0.81 s
• 場景 2：BoT-SORT 27 條、2.13 s；ByteTrack 49 條、1.54 s
軌跡少、壽命長 → ID 交換少 → 雷射能穩定追同一隻猴子，不會在猴群中亂跳。

## Slide 6
AI 果園防猴系統｜演講報告
6 / 12
05 ｜ 技術深入：強化學習與雙光融合
DDPG：把不可預測寫進獎勵
獎勵函數（示意）：
R = 1.0 × R驅離 + 0.5 × R安全 − 0.8 × R習慣化
• 驅離成效（權重最高）：猴子離開或停留縮短 → 加分
• 安全與能耗：低功率、間歇發射 → 加分
• 習慣化懲罰：重複固定模式 → 扣分
觀察狀態：軌跡、速度、與果園邊界距離、群體密度。
輸出動作：雷射水平／垂直角度、功率、模式（定點、隨機掃描、閃爍）。
21 天結果：固定路徑 IFRR 只剩 8%，隨機 45%，DDPG 仍維持約 88%。
RGB + 熱成像為什麼必要？
RGB 優點：顏色、紋理細緻
弱點：樹葉遮擋、強光反光、夜間需補光
熱成像優點：體溫輪廓明顯、不受可見光影響、夜間可用
弱點：解析度較低、曬熱物體可能干擾
融合邏輯：熱影像先找「哪裡有體溫」，RGB 再確認「是不是猴子」。
時空同步：RGB 約 30 fps、熱約 8.5 fps，用統一時鐘、校正延遲、最近幀配對，誤差控制在約 16.7 ms 內；空間用單應性矩陣對齊。

## Slide 7
AI 果園防猴系統｜演講報告
7 / 12
06 ｜ 關鍵實驗結果
88%
21 天平均入侵率
降低幅度（IFRR）
94%
實驗室雷射
命中率
38 ms
偵測到發射
平均延遲
0.34 年
四組系統約
4 個月回本
行為層面也有改善
不只入侵次數下降：平均停留時間從 45 秒降到約 6.75 秒，第 3 週作物損害減少約 75%。統計上，演算法 × 時間交互作用顯著（RM-ANOVA，F(40,1170)=88.42，p<0.001）。固定路徑與隨機路徑在後期明顯失效，只有 DDPG 能長期維持效果。

## Slide 8
AI 果園防猴系統｜演講報告
8 / 12
07 ｜ 論文撰寫心法（一）
限制就是下一篇論文的起點
這是整場演講最核心的研究方法論。論文一誠實寫出四個限制，直接變成論文二的研究問題：
夜間偵測差
→ 論文二配置 RGB、NIR、ToF；論文三再加熱成像
人臉誤判約 21%
→ 只標註獼猴，人當作背景，減少誤觸
多目標成功率掉到 68%
→ 加入 BoT-SORT 多目標追蹤
「成功」只定義為光點命中
→ 改用 IFRR、停留時間等行為指標

## Slide 9
AI 果園防猴系統｜演講報告
9 / 12
08 ｜ 論文撰寫心法（二）
最小閉環、模組化、公平比較
1. 最小閉環先跑通
先用簡單模型與模擬環境把「輸入→推論→致動」打通。例如：攝影機 → YOLOv5 → 雷射，先用猴偶驗證。不要一開始就追求完整大系統，否則變因太多、出問題難排查。
2. 一次只升級一個模組
系統採五層模組化：感測、前處理、決策、執行、人機介面。換 YOLO 版本或換邊緣運算平台時，其他層不必改。這樣實驗控制變因清楚，論文也好寫「與誰比較」。
3. 公平比較與敏感度
基準期 7 天只偵測不驅離；L1／L2／L5 同硬體、同場域；四個 YOLO 同資料同流程。校正點數 N=50／100／181、係數擾動 ±5% 做敏感度分析，再用 RM-ANOVA + Tukey HSD 檢定。

## Slide 10
AI 果園防猴系統｜演講報告
10 / 12
09 ｜ 論文撰寫心法（三）
寫碩論前先問自己的六個問題
1. 問題能用數字描述嗎？
本例：損害 >15%；5 週後驅趕效果剩 12%
2. 現有方法的缺口在哪？
本例：可預測的刺激會被習慣
3. 最小可行的閉環是什麼？
本例：攝影機 → YOLO → 雷射，先用猴偶
4. 要跟誰比？什麼要固定？
本例：L1／L2／L5 同硬體、同場域
5. 用什麼指標與檢定？
本例：IFRR 隨時間變化；RM-ANOVA
6. 限制與下一步是什麼？
本例：論文一的限制 → 論文二的題目

## Slide 11
AI 果園防猴系統｜演講報告
11 / 12
10 ｜ 心得報告
聽完這場演講，我覺得收穫最大的不是單一演算法，而是「怎麼把真實問題做成可發表的研究」。以下分幾點整理：
1. 限制不是羞恥，而是下一題的原料
很多學生做系統時會想把缺點藏起來，但講師反其道而行——論文一明確寫出夜間差、誤判、多目標跟丟。這些「沒做好的地方」直接變成論文二的研究問題。這種心態讓研究有連續性，也不會停在模擬環境。
2. 最小閉環比一次做完整更重要
先用猴偶把「看得到→打得準」這條路跑通，再進真實果園、再加強化學習、再加熱成像。每一步只改一個模組，實驗才控得住變因，論文也才寫得清楚「與誰比較、差異從哪來」。
3. 指標要對準「真問題」而不只是模型分數
mAP 再高，如果猴子還是每天進來偷果子，對農夫沒意義。所以論文二改用 IFRR、停留時間、作物損害來衡量。寫論文時要能解釋「這個數字代表什麼、為什麼這樣設計」。
4. 跨領域也能切入 AI 系統
非資工背景不必從零訓練大模型。硬體、光電、控制、機構都能找到切入點——例如雷射校正、雙光對齊、無人機飛行、水砲機構。開源 YOLO 與邊緣平台已高度模組化，重點是把閉環做完整。

## Slide 12
AI 果園防猴系統｜演講報告
12 / 12
11 ｜ 關鍵字與參考文獻
關鍵字
果園防猴
YOLOv12
多目標追蹤
DDPG
抗習慣化
RGB-熱成像融合
無人機協同
邊緣運算
閉環系統
半監督學習
參考文獻
1. Cho, S.-M., et al. (2025). AI 即時影像辨識結合雷射驅離的果園防猴系統. Engineering Proceedings.
2. Cho et al. (2025). 結合多目標追蹤與強化學習的抗習慣化雷射驅離系統. Computers, Materials & Continua (SCI Q2).
3. 演講簡報：AI 果園防猴系統—研究方法與論文轉化分享（2026-10-13）。
4. 聯合新聞網、Yahoo 新聞：獼猴危害與電網防治相關報導（2019–2024）。
感謝講師分享完整研究歷程與心法，讓我們看到從工程問題到學術論文的清晰路徑。