## Slide 1
演講報告
深度強化學習於多機器人系統
學習與控制
日期：2026-10-20 講者：蔣惟丞 教授（國立中正大學電機工程學系） 題目：深度強化學習於多機器人系統學習與控制

## Slide 2
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
2 / 14
01 ｜ 大綱
01
代理人與強化學習基礎
Agent、State、Action、Reward、Q-learning、DQN
02
多代理人通訊架構
完全／部分／無通訊，以及非平穩環境問題
03
合作停滯與深度合作模型 DCM
C 值、ADF 融合決策
04
階層式強化學習與行為融合
子技能拆解、NET_FW / NET_RF
05
實驗驗證與結論
狼抓羊、合作搬運、足球、星海爭霸
06
心得與關鍵字
研究啟發與參考

## Slide 3
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
3 / 14
02 ｜ 代理人與強化學習基礎
代理人（Agent）
透過感測器感知環境 → 將資訊編碼為「狀態（State）」→ 分析學習後輸出「行動（Action）」→ 環境回傳「報酬（Reward）」。載具可以是機器人本體、電腦系統或任何自主移動平臺。強化學習用 trial-and-error 與環境互動，逐步學出策略（Policy）。
State
環境資訊的可計算表示
Action
造成狀態轉移的決策
Reward
評估動作好壞的訊號
Policy
狀態 → 行動的映射
機器學習四種模式：監督式（有標籤）、非監督式（無標籤分組）、半監督式（少量標籤＋大量無標籤）、強化學習（試錯＋報酬）。
報酬例子：撞牆 −100、到達終點 +100、其他 0。目標是最大化累積折扣報酬。

## Slide 4
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
4 / 14
03 ｜ 從表格 Q-learning 到深度 Q 網路
傳統表格 Q-learning
Q 值 = 在某狀態下採取某動作，對到達終點的長期價值評估。
用二維表格存每個「狀態－行動」對的 Q 值。感測維度一多（尤其影像），表格指數爆炸，記憶體與計算都撐不住。
更新方式：根據實際報酬與下一狀態最大 Q 值，逐步修正表格。適合小規模離散狀態。
深度 Q 網路（DQN）
用神經網路做函數近似：
輸入影像／感測狀態 → 輸出各動作的 Q 值。
關鍵穩定技巧：
• 經驗回放（Experience Replay）
• 目標網路（Target Network）定期同步
• 主網路選動作，目標網路評估價值
解決高維狀態問題，讓強化學習能直接處理視覺輸入。

## Slide 5
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
5 / 14
04 ｜ 多代理人通訊架構
資訊如何在群體機器人之間流動，決定了協作難度與成本
完全通訊
交換完整狀態與動作
優點：資訊最完整
限制：聯合狀態空間與傳輸成本高，維度爆炸
部分通訊
只分享指定局部資訊
優點：協調性與成本折衷
限制：需設計分享內容與頻率
無通訊
只靠自身觀測與回饋
優點：通訊負擔最低
限制：難推測同伴意圖，易衝突

## Slide 6
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
6 / 14
05 ｜ 非平穩環境與合作停滯
非平穩性（Non-stationarity）
當其他機器人也在更新策略時，對單一機器人而言「環境」一直在變。A 改策略 → B 的經驗分布改變 → B 的學習目標移動 → 群體決策震盪。局部學習者的策略彼此耦合：個體改變行為，也改變同伴的學習環境。
合作停滯的兩種來源（只顧個體最優，整體任務可能卡住）
環境型停滯
物件前進方向被牆壁或障礙阻擋。部分機器人持續往前，整體卻過不去，任務失敗。
非環境型停滯
沒有障礙，卻因個體選擇不同方向而產生拉扯、物件掉落或僵持。典型「各自最優、群體最差」。

## Slide 7
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
7 / 14
06 ｜ 深度合作模型 DCM（核心技術）
讓機器人不只追求自己的 Q 值，也學會「估計合作」
01
我的下一步最好？
個體行動價值
Q 值
02
這一步有助於合作？
群體合作傾向
C 值
03
我知道同伴在做什麼？
可得資訊與
通訊成本
架構：DQN + DCM → ADF 融合 → 最終行動
• 深度 Q 網路（DQN）：負責個體決策，輸出 Q(s, a)
• 深度合作模型（DCM）：模擬其他代理人意圖，輸出合作傾向 C(s, a) ∈ [0,1]
• ADF（Action Decision Function）：將 Q 值與 C 值融合，抑制「對自己好、對群體不好」的動作
• 局部狀態 s 同時輸入兩個網路，再共同決定行動

## Slide 8
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
8 / 14
07 ｜ C 值如何從成功與停滯調整
發生合作停滯或失敗
C_{t+1} = C_t − ρ₁ C_t
降低該「狀態－行動」對的合作評分，下次較不傾向選這個動作。
沒有發生停滯或合作失敗
C_{t+1} = C_t + ρ_w (1 − C_t)
提高該「狀態－行動」對的合作評分，鼓勵群體一致的動作。
設計精神
C 值是「統計意義上的合作傾向」，不是硬編碼規則。透過經驗回放持續更新，讓每個機器人在無通訊下仍能逐漸形成「哪些動作比較不會拖累群體」的共識。這比單純加大懲罰項更有結構，也較能遷移到不同任務。

## Slide 9
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
9 / 14
08 ｜ 階層式強化學習
複雜任務不適合只靠單一平面策略
平面式學習
單一策略同時學全部技能。
面對高維狀態、複雜回饋與學習干擾，探索時間長、收斂困難，技能之間容易互相干擾。
階層式學習
把任務拆成可重用的子行為，再依情境選擇、融合或指派。底層技能可重複使用，訓練維度下降，收斂較快。
子行為模組範例（每個模組回饋相對清楚）
導航與定位
避障與安全
進攻行為
防守行為
合作搬運

## Slide 10
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
10 / 14
09 ｜ 行為融合網路（技術細節）
子行為提出候選動作 → 融合網路根據狀態調整各模組影響力
DQN₁（導航）＋ DQN₂（射門）＋ DQN₃（找球）… → 融合權重網路 → 最終控制行動
最終動作 a_final = Σ w_i × a_i ，其中 w_i 由當前狀態動態產生。
NET_FW（融合權重）
輸入影像／狀態特徵，輸出各子行為的權重 w_i。讓系統在不同情境下自動決定「現在該多聽誰的」。
NET_RF（回饋預測）
預測回饋與學習訊號，協助訓練融合網路。讓權重學習更穩定，減少純試錯帶來的震盪。

## Slide 11
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
11 / 14
10 ｜ 實驗驗證
狼抓羊（掠食者－獵物）
獵物可固定或隨機移動（15% 上下左右、40% 原地）。兩個獵人距離 ≤1 包圍給 +50；碰撞／出界 −10。驗證無通訊下的圍困協作。
合作搬運
7×7 環境，兩代理要把物件送到目標並避障。實體實驗用上方連桿拘束雙機，成功練出共同通過狹窄通道的動作。
足球機器人
子技能（導航、射門、找球、防守…）分別訓練後再融合。階層架構支援技能重複調用，降低長遠決策訓練時程。
星海爭霸
5v6、8v9 劣勢兵力。成功學會「單兵誘敵＋其餘集中火力」策略，展現長期目標規劃與混合賽局能力。

## Slide 12
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
12 / 14
11 ｜ 結論與技術重點回顧
1. 平面式學習用單一決策層直接選動作，複雜任務探索時間長、收斂慢。
2. 階層式強化學習透過高／低層策略分工，把複雜任務拆成多個子目標或技能。
3. 技能重複使用減少重複學習，可提升多階段任務的學習效率。
4. DCM 用 C 值在無通訊下建立合作傾向，解決「個體最優、群體最差」的合作停滯。
5. 階層式特別適合長期決策、機器人導航與多階段任務；實際效能仍取決於技能設計與訓練方式。

## Slide 13
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
13 / 14
12 ｜ 心得報告
1. 無通訊是現實約束，不是技術退步
真實環境通訊可能中斷或延遲。從無通訊出發再往部分通訊與階層式演進，路徑務實，落地性較高。
2. 合作停滯概念很有啟發
失敗常不是單一代理人學不好，而是各自最優卻互相拉扯。DCM 把「社會性」寫進價值估計，比單純加大懲罰更有結構。
3. 階層式思維可搬到自己的研究
先問「哪些子能力可獨立訓練？上層怎麼動態調用？」訓練更穩，論文也好寫與平面式 baseline 的差異。
4. 學會獨立解決問題比追熱門題目重要
強化學習從早期相對冷門到 AlphaGo 後爆發，能堅持底層方法的人，才比較容易在浪潮來時接得住。

## Slide 14
深度強化學習於多機器人系統｜演講報告
14 / 14
13 ｜ 關鍵字與參考文獻
關鍵字
深度強化學習
多機器人系統
DQN
無通訊協作
非平穩環境
DCM
C 值
合作停滯
階層式 RL
行為融合
星海爭霸
足球機器人
參考文獻
1. 蔣惟丞（2026）。深度強化學習於多機器人系統學習與控制。國立中正大學電機工程學系學術演講，2026-10-20。
2. 演講簡報：深度強化學習於多機器人系統學習與控制（智慧學習系統與決策智慧實驗室）。
3. 深度強化學習經典（DQN 系列）與多代理人強化學習（MARL）相關文獻。
4. 標準驗證平台：Webots、Google Research Football、StarCraft 等。